ВНИМАНИЕ!                    ОПАСНОСТЬ!

# Text boxes

Это жидкий серебристо-белый металл, тяжелее всех известных жидкостей. Плотность = 13,52 г/см3 . При t = -39°С плавится. При t = +357°С кипит. Используется в промышленности при производстве хлора, едкого натра.

Применяется в измерительных приборах: термометрах, барометрах, манометрах, психрометрах, дифмометрах, а также в медицине и лабораторной практике. Отравление парами ртути наиболее вероятно в закрытых помещениях, где нет проветривания. Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров ртути в производственных помещениях – 10 мкг/м3, а в общественных зданиях,  школах, дошкольных учреждениях – 0,3 мкг/м3. Первые признаки отравления проявляются через 8÷24 часа и выражаются в общей слабости, головной боли, повышении температуры, позже – боли в животе, желудочные расстройства, иногда – воспаление лёгких. Возможны смертельные исходы. Опасность ртути ещё и в том, что её пары адсорбируются на стенах, потолках, лакокрасочных покрытиях.

РТУТЬ

обнаружена

Что делать?

РТУТЬ

Неотложная помощь

РАБОТЫ

на месте

разлива ртути

Запрещается находиться в помещении, где выделяются её пары, без средств защиты.

Не должно быть контакта с этим металлом, особенно детей.

Немедленно поставить в известность о случившемся органы СЭС города (района), а также отдел по делам ГОЧС., органы здравоохранения и милицию.

При острых отравлениях через рот, промыть желудок водой с 20÷30 г. активированного угля или взбитым с водой яичным белком, после чего дать попить молока. Рекомендуются отвары риса, овсянки и завершить приёмом слабительного.

В случае сильного ингаляцион-ного отравления, после выхода из зоны поражения пострадав-шему необходим покой, затем госпитализация.

Если отравление было лёгким - немедленно исключить контакт с ртутью и её парами и направить на лечение в поликлинических условиях

В таких местах проводится демеркури-зация – удаление меркурантов соедине-ний ртути. Делается это механическим путём. Проводящие работы должны иметь противогазы марки Г или респи-раторы: РПГ-67 с временем защиты – 20 час.; РУ-60М – 15 час.; У-2ГП – 5 час.

Тщательно собрать ртуть в закрытых помещениях. Для извлечения попавших в щели капелек, используются амальга-мированные медные пластинки, листоч-ки станиоля. Можно использовать пе-сок, влажные древесные опилки, пыле-сосы. Затем место разлива ртути надо засыпать порошком серы или алюмини-евой пылью, полы помыть мыльным раствором и проветрить помещение.

Но самым эффективным средством для демеркуризации оказался 20% раствор хлорного железа.

По завершении работ снять спецодежду, принять душ, прополоскать рот 0,25% раствором марганцовки и почистить зубы